Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 утверждены новые правила «О противопожарном режиме», которые вступили в законную силу 15 мая 2012 года.

Некоторые отличия от Правил пожарной безопасности ППБ 01-03 от новых Правил  «О противопожарном режиме»:

Инструкции о мерах ПБ должны быть на всех без исключения объектах, кроме того, требования к инструкциям претерпели значительные изменения в части назначения ответственных за целый ряд вопросов.

Все работники должны проходить обучение ПТМ (п. 7 ППБ 01-03 обязывал прохождение всеми работниками только противопожарного инструктажа).

Ответственные за пожарную безопасность назначаются на всех объектах;
 Планы эвакуации разрабатываются на каждый этаж с 10 и более рабочими местами (в п. 16 ППБ 01-03 планы эвакуации разрабатывались для зданий и сооружений при единовременном нахождении на этаже более 10 человек).

На объектах с ночным пребыванием людей должны быть СИЗОД и телефонная связь.

Собственники индивидуальных жилых домов обеспечивают наличие емкости с водой или огнетушителя в обязательном порядке (п. 113 ППБ 01-03 рекомендовал у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель).

Проверка качества огнезащиты проводится в сроки, указанные в документации завода-изготовителя с составлением акта (п. 36 ППБ 01-03 регламентировал проведение проверки строго не реже 2 раз в год, составление акта не требовалось).

Новыми правилами регламентирована по расстоянию от стен и потолка установка ёлки, ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

Руководитель на объекте с массовым пребыванием людей обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Фонарей на объекте с массовым пребыванием людей должно быть Фт = Кд + Ко / 50 (где, Фт – требуемое кол-во фонарей; Кд – кол-во дежурного персонала; Ко – кол-во человек на объекте (за исключением дежурного персонала) (п. 55 ППБ 01-03 количество фонарей определялось руководителем объекта).

Проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты проводится не реже 1 раза в квартал (п.п. 34, 98 ППБ 01-03 регламентировали исправность АПЗ, составление акта проверки не требовали).

Необходимость приёмки школьных зданий перед началом учебного года с участием ГПН удалена из Правил (п. 137 ППБ 01-03 требовал приемки школьных зданий перед началом учебного года комиссией, в которую включались представители органов ГПН).

Транспаранты и баннеры на фасадах должны быть НГ или трудногорючими.

Запорно-пусковое устройство огнетушителя опломбируется одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа (белый цвет – предприятие изготовитель огнетушителя, желтый цвет – организация проводившая ТО.