ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке  приборов учета тепловой энергии и электроэнергии в МКД по адресу: УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.36.

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Объект: многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.36 |
| 3 | Заказчик | МУП «ЖКУ» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора подрядных организаций |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме №36 по ул. Толстого необходимо выполнить установку приборов учета тепловой и электрической энергии.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Перечень основных работ и материалов по установке приборов учета тепла и электрической энергии.

- Монтаж трубопровода вести согласно СНиП 3.05.01-85, согласно существующего проекта и в соответствии с инструкциями фирм производителей прибора учета.

- Монтаж преобразователей расхода производить согласно существующего проекта и в соответствии с инструкцией по монтажу РБЯК 407111.039 ИМ

- Монтаж  термометров сопротивления установить в соответствии с п. 6.3 существующего проекта.

- Монтаж преобразователей избыточного давления производить согласно существующего проекта и руководства по эксплуатации ЮТЛИ.406233.002 РЭ, гл. 3.4 ПТЭЭП, ПУЭ.

- Монтаж вычислителя количества теплоты производить в соответствии с руководством по эксплуатации РБЯК 400880.036РЭ на ВКТ-7.

- Провести сдачу и ввод в эксплуатацию совместно с ресурсоснабжающей организацией.

- Монтаж прибора учета электрической энергии в соответствии с паспортом на прибор учета, а так же с ПТЭЭП, ПУЭ.

4. Материалы:

Все материалы, используемые в ходе монтажных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4.1 Требования к материалам

Требования к материалам прибора учета тепла обозначены в рабочем проекте ТС-091.019.13.

Требования к прибору учета электроэнергии:

- Марка прибора «Меркурий» 230АRТ-02R или аналогичный с возможностью подключения к программному продукту «СПРУТ-2М»;

- Трансформаторы тока Т-0,33 МУЗ 200/5;

4.2 Дополнительные работы, которые могут быть выполнены в рамках технического задание.

- Установка согласующего устройства для интерактивного снятия показаний с установленных приборов учета посредством передачи данных через ВОЛС.

- Согласующее устройство должно быть адаптировано с программным продуктом «СПРУТ-2М»

5. Качество работ:

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.