Техническое задание

на выполнение работ по ремонту кровли МКД по ул. Дзержинского 13

1.Основные данные по объекту

.

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Объект: многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | УР, г. Глазов, ул. Дзержинского д13 |
| 3 | заказчик | МУП «ЖКУ» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | По договору |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Согласно договора |
| 7 | стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2. Технические условия и требования

2.1. Требуется выполнить работы по ремонту кровли МКД по ул. Дзержинского 13 в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными  локальной сметой Заказчика.

2.2. Подрядчику необходимо учесть: работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно проводить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

2.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

2.4. Особые условия:

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работы по ремонту кровли МКД по ул. Дзержинского 13:

- плита теплоизолирующая из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96, марка М-200

- шифер усиленного профиля семиволновой по ГОСТ 30340-80

- сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80

Материалы, используемые при выполнении ремонта кровли, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

- При заключении договора Подрядчик предоставляет Заказчику:

- копия свидетельства о допуске (с приложением о видах работ) к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап. строительства, выданного саморегулируемой организацией и являются предметом договора.

- смету на выполнение работ, составленную  по базовым ценам, указанным  в локальных сметных расчетах Заказчика. Расчет прямых затрат по смете -  должен соответствовать локальному сметному расчету Заказчика.

Перевод в текущий уровень цен, накладные расходы и сметная прибыль - проставляются  по усмотрению Подрядчика.

5. Качество работ:

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.