| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015                                                                                         №15/2

Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов (юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица) в систему канализации г. Глазова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Глазов», пунктом 61 Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Решением Глазовской городской Думы от 28.10.2015 г. №22 «Об  отмене решение Городской Думы города Глазова от 28 февраля 2005 №409 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов (юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица) в систему канализации г. Глазова» (в ред. от 21.12.2009 №832) и определению органа, осуществляющего функции по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод абоненту»,  Уставом муниципального образования «Город Глазов», утвержденного решением Городской Думы города Глазова от 30.06.2005 № 461,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить прилагаемые Условия приёма загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов (юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица), в систему коммунальной канализации г. Глазова.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

| Глава города Глазова | О.Н. Бекмеметьев |
| --- | --- |

Утверждены

Постановлением Администрации города Глазова

от 16.11.2015 N15/2

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД

АБОНЕНТОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) В СИСТЕМУ

КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ГЛАЗОВА

1. Общая часть

1.1. Настоящие Условия приёма загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов (юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица), в систему коммунальной канализации г. Глазова (в дальнейшем – Условия)  устанавливают нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов с учётом сточных вод субабонентов  (в дальнейшем - сточных вод абонентов), принимаемых в систему  канализации г. Глазова.

1.2 Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в систему канализации, в целях:

- предупреждения загрязнения водных объектов;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ.

1.3. Настоящие Условия не распространяются на абонентов, в отношении которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади, физических лиц, а также на те подразделения (структурные единицы) абонента, которые в своем составе имеют жилищный фонд.

1.4 Организация водопроводно-канализационного хозяйства (в дальнейшем ОВКХ) г. Глазова руководствуется Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в систему коммунальной канализации г. Глазова (по существующим и проектируемым выпускам в систему канализации), а также при осуществлении контроля качества (состава свойств) сточных вод абонентов.

1.5. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:

- нормативные показатели (в дальнейшем НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации г. Глазова;

- общий перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в систему канализации г. Глазова;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации г. Глазова.

1.6. Нормативы допустимых концентраций  (в дальнейшем – ДК) загрязняющих веществ определены исходя из:

- нормативов допустимых сбросов (в дальнейшем НДС) загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами организации ВКХ, утвержденных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, с учётом нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на очистных сооружениях;

- допустимых концентраций загрязняющих веществ для очистных сооружений;

1.7. В случае изменения НДС для очистных сооружений канализации, НП общих свойств сточных вод, общего перечня и ДК загрязняющих веществ для канализационных очистных сооружений ООО "Тепловодоканал" настоящие Условия подлежат корректировке.

2. Нормативные показатели  общих свойств  сточных вод абонентов

2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и/или сооружений канализации устанавливаются нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в систему канализации г. Глазова:

pH в пределах 6,5 - 8,5;

температура сточных вод <= 40°C;

ХПК: БПК <= 2,4 <*>;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, <= 1:11;

общая минерализация 757 мг/л.

3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему коммунальной канализации г. Глазова.

В системы коммунальной канализации запрещается сброс и прием сточных вод, содержащих вещества, которые могут:

- засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов,

колодцев и других сооружений систем канализации;

- оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации;

- образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси;

- препятствовать биологической очистке сточных вод.

Запрещается сброс веществ или продуктов их трансформации, для которых не установлены ДК и отсутствуют методы аналитического контроля, а также веществ, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными ДК.

Нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ для сточных вод предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации г. Глазова представлены в таблице 1.

--------------------------------

<*> Для абонентов (субабонентов), сточные воды которых не подвергались предварительной биологической очистке на локальных сооружениях.

Таблица 1

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 200 |
| 2 | Нефтепродукты | 3,9 |
| 3 | СПАВ (анионные) | 1,9 |
| 4 | Фосфаты | 3,6 |
| 5 | Железо общее | 5,9 |
| 6 | Медь | 0,06 |
| 7 | Никель | 0,2 |
| 8 | Свинец | 0,04 |
| 9 | Хром (+6) | 0,08 |
| 10 | Цинк | 0,04 |
| 11 | Хлориды | 120 |
| 12 | Сульфаты | 190 |
| 13 | Жиры | 50 |

Начальник управления ЖКХ                                                           Н.В. Еременко