«У Т В Е Р Ж Д А Ю» Начальник Управления ЖКХ Администрации города Глазова __________________ М.П.

Н.В. Еременко

Изменения конкурсной документации

открытого конкурса для определения исполнителя по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

Первый Заместитель Главы

Администрации города Глазова	___________________	А.Н.Пономарев

Начальник

отдела муниципального заказа

Администрации города Глазова	___________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

08.06.2016 г.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, начальник управления – Н.В.Еременко, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, телефон: 8 (341 41) 3-02-90, телефон/факс: 8 (341 41) 2-93-36, e-mail: zhkh11@glazov-gov.ru (контактное лицо – Е.В.Лаптева, телефон: 8 (341 41) 5-62-43), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого конкурса для определения исполнителя по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

Изм. п. 13. «Документация по открытому конкурсу предоставляется на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) любого заинтересованного лица, бесплатно уполномоченным органом с 08-00 часов (местного времени) 01.06.2016 г. до 10-00 часов (местного времени) 27.06.2016 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130, e-mail: mzac04@glazov-gov.ru. Конкурсная документация предоставляется на русском языке».

Изм. п. 14. «Срок, место и порядок подачи заявок: Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте (рекомендуется указывать номер извещения и предмет), по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа, в рабочие дни с 08−00 до 12−00 и с 13−00 до 17−00 часов (время местное), или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью и поданного с использованием единой информационной системы, в срок с 08−00 часов (местного времени) 01 июня 2016г. до 10−00 часов (местного времени) 27 июня 2016г. (Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в настоящем извещении о проведении открытого конкурса)».

Изм. п. 15. «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: 10:00 часов (местное время) 27.06.2016 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 131, рассмотрение и оценку заявок единая комиссия проведет по вышеуказанному адресу 05.07.2016 г.».

Извещение о внесении изменений к документации размещено на ЕИС (официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Н.В.Еременко

Изменения к документации о проведении открытого конкурса для определения исполнителя по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

# Изменения к Информационной карте

открытого конкурса для определения исполнителя по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 12. | Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации., если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. По адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет №130. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений документации «01» июня 2016 года. Дата окончания срока подачи участниками конкурса запросов о разъяснении положений документации «21» июня 2016 года. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. |
| Изм. 20. | Документация по открытому конкурсу предоставляется на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) любого заинтересованного лица, бесплатно уполномоченным органом с 08-00 часов (местного времени) 01.06.2016 г. до 10-00 часов (местного времени) 27.06.2016 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130, e-mail: mzac04@glazov-gov.ru. Конкурсная документация предоставляется на русском языке. |
| Изм. 23. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: 10:00 часов (местное время) 27.06.2016 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 131 |
| Изм. 24. | Рассмотрение и оценку заявок единая комиссия проведет 05.07.2016 г., по адресу: 427620, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет №131 |
|  | Извещение о внесении изменений к документации размещено на ЕИС (официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Н.В.Еременко

Приложение № 1 к Информационной карте изложить в новой редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнить мероприятия направленные на снижение потребления электроэнергии в сетях уличного освещения в муниципальном образовании «Город Глазов»

Наименование объекта:

объекты наружного освещения Удмуртская Республика, г. Глазов.

Цель работы: осуществить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

Качество выполняемых энергосберегающих мероприятий, использованных материалов должны соответствовать Правилам устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187; нормативным документам - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» требованиями действующего законодательства Российской Федерации (с изменениями); ГОСТ, также указаниями, типовыми инструкциями по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередач; иными документами, действующего законодательства.

Гарантия качества на светильники, кабель – не менее пяти лет (60 месяцев) с момента подписания акта приема оборудования.

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (мероприятие) | Сроки выполнения работ, поставки товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести поставку энергосберегающих светильников с натриевыми лампами наружного освещения (30шт.): 150 Вт (10 шт.) 250 Вт (20 шт.) Произвести поставку светодиодных ламп (237шт.): Не более 75 Вт(237) | По графику поставки |
| 2 | Произвести установку и подключение энергосберегающих светильников (с натриевыми лампами) наружного освещения (30 шт.) и светодиодных ламп (237 шт.) удовлетворяющих требованиям СП.52.13330.2011 | В течение 3 (Трех) месяцев с момента подписания контракта. |
| 3 | Произвести пуско-наладочные работы | В течение 3 (Трех) месяцев с момента подписания контракта. |
| 4 | Производить гарантийное обслуживание поставленных товаров | В срок установленный заводом изготовителем товаров и оборудования, но не менее 5 лет с момента подписания акта приема оборудования. |

Срок окончания работ: Весь комплекс мероприятий, поставка товаров должны быть осуществлены не позднее 3 (Трех) месяцев с момента заключения энергосервисного контракта.

Технические требования к светильникам наружного освещения:

| № | Требования к техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам. | Уличный светильник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Энергосберегающие светильники с натриевыми лампами |
| 1 | Номинальная мощность, (Вт) | 150 |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника | 220В ± 10% | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно должен работать стабильно. |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц |  |
| 4 | Коэффициент мощности,cos φ не менее | 0,85 |  |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
| 6 | Световой поток, не менее (Лм) | 14 500 |  |
| 7 | КПД, η ,не менее | 65% |  |
| 8 | Диапазон цветовой температуры (К) | 1 800 – 2 200 |  |
| 9 | Цветопередача, не менее | 20 -30 Ra |  |
| 10 | Тип кривой силы света | Широкая осевая | ГОСТ 17677-82 |
| 11 | Количество основных источников света | 1 |  |
| 12 | Патрон | E40 |  |
| 13 | Цвет излучения | желтый |  |
| 14 | Способ установки светильника | Консольный |  |
| 15 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | ГОСТ 15150-69 |
| 16 | Степень защиты оптического отсека | IP54 |  |
| 17 | Гарантийный срок светильника, не менее | 60 мес. |  |
| II | Энергосберегающие светильники с натриевыми лампами |
| 1 | Номинальная мощность, (Вт) | 250 |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника | 220В ± 10% | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно должен работать стабильно. |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц |  |
| 4 | Коэффициент мощности,cos φ не менее | 0,6 |  |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
| 6 | Световой поток, не менее (Лм) | 24 000 |  |
| 7 | КПД, η, не менее | 55% |  |
| 8 | Диапазон цветовой температуры (К) | 1 800 – 2 200 |  |
| 9 | Цветопередача, не менее | 20 -30 Ra |  |
| 10 | Тип кривой силы света | Широкая осевая | ГОСТ 17677-82 |
| 11 | Количество основных источников света | 1 |  |
| 12 | Патрон | E40 |  |
| 13 | Цвет излучения | желтый |  |
| 14 | Способ установки светильника | Консольный |  |
| 15 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | ГОСТ 15150-69 |
| 16 | Степень защиты оптического отсека | IP53 |  |
| 17 | Гарантийный срок светильника, не менее | 60 мес. |  |

| III | Светодиод |
| --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность, не более (Вт) | 75 |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника | 220В ± 10% | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно должен работать стабильно. |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц |  |
| 4 | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |  |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
| 7 | Световой поток, не менее (Лм) | 9 100 |  |
| 8 | Кривая сила света | Д | ГОСТ 17677-82 |
| 9 | Класс свето распределения | П |  |
| 10 | Индекс цветопередачи, не менее CRI | 75 |  |
| 11 | Класс электробезопасности | I |  |
| 12 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, не менее (IP) | 65 |  |
| 13 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | ГОСТ 15150-69 |
| 14 | Срок службы светильника, не менее | 50 000 ч |  |
| 15 | Гарантийный срок светильника, не менее | 60 мес. |  |

Общие требования к выполнению мероприятий

по энергосервисному Контракту:

-	Исполнитель при выполнении энергосберегающих мероприятий неукоснительно соблюдает требования, предъявляемые к проведению работ по монтажу оборудования, в том числе ГОСТов, СНИПов и ТУ, а также требования Техники безопасности и Правила пожарной безопасности.

-	Исполнитель должен привлекать квалифицированный персонал, аттестованный для производства всех видов работ.

-	Исполнитель должен осуществлять уборку рабочих мест, вывоз отходов и мусора, возникающих в результате выполнения энергосервисных мероприятий.

- Исполнитель при производстве работ должен самостоятельно обеспечить требования безопасности дорожного движения.

Сведения об объекте

Наименование объекта: объекты наружного освещения – муниципального образования «Город Глазов».

Адрес: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов.

| пп | Наименование | Присоединение | Существующие светильники | Меняем на светильники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Тип | Кол-во |
| 1 | Сибирская, двор | ТП-34 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 2 | Калинина, двор | РП-10 | РКУ-250 | светодиод | 12 |
| 3 | Калинина, двор | РП-10 | РКУ-400 | светодиод | 20 |
| 4 | Калинина, ул. | РП-10 | РКУ-400 | энергосб. светильн. | 10 |
| 5 | Переход от Буденного на Пехтина | РП-10 | РКУ-400 | энергосб. светильн. | 10 |
| 6 | Первомайская, двор 1 | ТП-77 | РКУ-400 | светодиод | 9 |
| 7 | Кирова, двор 11а | ТП-36 | РКУ-250 | светодиод | 5 |
| 8 | Кирова, двор 11а | ТП-36 | РКУ-400 | светодиод | 2 |
| 9 | М.Гвардии, двор 20 | ТП-36 | РКУ-400 | светодиод | 2 |
| 10 | М.Гвардии, двор 22 | ТП-36 | РКУ-250 | светодиод | 1 |
| 11 | М.Гвардии, двор 22 | ТП-36 | РКУ-400 | светодиод | 3 |
| 12 | Кирова, двор 7а | ТП-63 | РКУ-250 | светодиод | 3 |
| 13 | М.Гвардии, двор 14 | ТП-63 | РКУ-250 | светодиод | 6 |
| 14 | Буденного, двор 4 | ТП-70 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 15 | Средний пер. | ТП-75 | РКУ-250 | светодиод | 2 |
| 16 | Энгельса, двор 30 | ТП-75 | РКУ-250 | светодиод | 8 |
| 17 | Энгельса, двор 2 | ТП-79 | РКУ-250 | светодиод | 6 |
| 18 | Мира, двор 41 | ТП-85 | РКУ-250 | светодиод | 15 |
| 19 | К.Маркса, двор 27 | ТП-88 | РКУ-400 | светодиод | 7 |
| 20 | Пряж енникова, двор 7а | ТП-104 | РКУ-250 | светодиод | 8 |
| 21 | Глазовская, ул. | ТП-128 | РКУ-250 | энергосб. светильн. | 3 |
| 22 | Монтажников проезд | ТП-128 | РКУ-250 | энергосб. светильн. | 7 |
| 23 | Монтажников пр., двор11 | ТП-128 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 24 | Монтажников пр., двор 3 | ТП-128 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 25 | Монтажников пр., двор 6 | ТП-128 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 26 | Т. Барамзиной, двор 8 | ТП-128 | РКУ-250 | светодиод | 3 |
| 27 | К.Маркса, двор 3 | ТП-145 | РКУ-250 | светодиод | 3 |
| 28 | Пехтина, двор 2 | ТП-145 | РКУ-250 | светодиод | 21 |
| 29 | Советская, двор 54а | ТП-148 | РКУ-250 | светодиод | 8 |
| 30 | Толстого, двор 47 | ТП-152 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 31 | Школа №14 периметр | ТП-152 | РКУ-250 | светодиод | 52 |
| 32 | Пехтина, двор 10 | ТП-158 | РКУ-400 | светодиод | 5 |
|  | Всего |  |  |  | 267 |

Начальник управления ЖКХ

Администрации города Глазова                                                                                        Н.В.Еременко

Приложение № 1 к энергосервисному контракту №  _____ от __________ 2015 г. изложить в новой редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнить мероприятия направленные на снижение потребления электроэнергии в сетях уличного освещения в муниципальном образовании «Город Глазов»

Наименование объекта:

объекты наружного освещения Удмуртская Республика, г. Глазов.

Цель работы: осуществить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

Качество выполняемых энергосберегающих мероприятий, использованных материалов должны соответствовать Правилам устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187; нормативным документам - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» требованиями действующего законодательства Российской Федерации (с изменениями); ГОСТ, также указаниями, типовыми инструкциями по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередач; иными документами, действующего законодательства.

Гарантия качества на светильники, кабель – не менее пяти лет (60 месяцев) с момента подписания акта передачи оборудования.

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (мероприятие) | Сроки выполнения работ, поставки товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести поставку энергосберегающих светильников с натриевыми лампами наружного освещения (30шт.): 150 Вт (10 шт.) 250 Вт (20 шт.) Произвести поставку светодиодных ламп (237шт.): Не более 75 Вт(237) | По графику поставки |
| 2 | Произвести установку и подключение энергосберегающих светильников (с натриевыми лампами) наружного освещения (30 шт.) и светодиодных ламп (237 шт.) удовлетворяющих требованиям СП.52.13330.2011 | В течение 3 (Трех) месяцев с момента подписания контракта. |
| 3 | Произвести пуско-наладочные работы | В течение 3 (Трех) месяцев с момента подписания контракта. |
| 4 | Производить гарантийное обслуживание поставленных товаров | В срок установленный заводом изготовителем товаров и оборудования, но не менее 5 лет с момента подписания акта передачи оборудования. |

Срок окончания работ: Весь комплекс мероприятий, поставка товаров должны быть осуществлены не позднее 3 (Трех) месяцев с момента заключения энергосервисного контракта.

Технические требования к светильникам наружного освещения:

| № | Требования к техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам. | Уличный светильник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Энергосберегающие светильники с натриевыми лампами |
| 1 | Номинальная мощность, (Вт) |  |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника |  | . |
| 3 | Частота питающей сети |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности, cos φ |  |  |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током |  |  |
| 6 | Потребляемая мощность, (Вт) |  |  |
| 7 | КПД, η |  |  |
| 8 | Диапазон цветовой температуры (К) |  |  |
| 9 | Цветопередача |  |  |
| 10 | Тип кривой силы света |  |  |
| 11 | Количество основных источников света |  |  |
| 12 | Патрон |  |  |
| 13 | Цвет излучения |  |  |
| 14 | Способ установки светильника |  |  |
| 15 | Климатическое исполнение |  |  |
| 16 | Степень защиты оптического отсека |  |  |
| 17 | Гарантийный срок светильника |  |  |
| II | Энергосберегающие светильники с натриевыми лампами |
| 1 | Номинальная мощность, (Вт) |  |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника |  |  |
| 3 | Частота питающей сети |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности,cos φ |  |  |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током |  |  |
| 6 | Световой поток, (Лм) |  |  |
| 7 | КПД, η, не менее |  |  |
| 8 | Диапазон цветовой температуры (К) |  |  |
| 9 | Цветопередача |  |  |
| 10 | Тип кривой силы света |  |  |
| 11 | Количество основных источников света |  |  |
| 12 | Патрон |  |  |
| 13 | Цвет излучения |  |  |
| 14 | Способ установки светильника |  |  |
| 15 | Климатическое исполнение |  |  |
| 16 | Степень защиты оптического отсека |  |  |
| 17 | Гарантийный срок светильника |  |  |

| III | Светодиод |
| --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность, не более (Вт) |  |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника |  |  |
| 3 | Частота питающей сети |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности, не менее |  |  |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током |  |  |
| 7 | Световой поток, (Лм) |  |  |
| 8 | Кривая сила света |  |  |
| 9 | Класс свето распределения |  |  |
| 10 | Индекс цветопередачи, CRI |  |  |
| 11 | Класс электробезопасности |  |  |
| 12 | Степень защиты от воздействия окружающей среды (IP) |  |  |
| 13 | Климатическое исполнение |  |  |
| 14 | Срок службы светильника |  |  |
| 15 | Гарантийный срок светильника |  |  |

Общие требования к выполнению мероприятий

по энергосервисному Контракту:

-	Исполнитель при выполнении энергосберегающих мероприятий неукоснительно соблюдает требования, предъявляемые к проведению работ по монтажу оборудования, в том числе ГОСТов, СНИПов и ТУ, а также требования Техники безопасности и Правила пожарной безопасности.

-	Исполнитель должен привлекать квалифицированный персонал, аттестованный для производства всех видов работ.

-	Исполнитель должен осуществлять уборку рабочих мест, вывоз отходов и мусора, возникающих в результате выполнения энергосервисных мероприятий.

- Исполнитель при производстве работ должен самостоятельно обеспечить требования безопасности дорожного движения.

Сведения об объекте

Наименование объекта: объекты наружного освещения – муниципального образования «Город Глазов».

Адрес: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов.

| пп | Наименование | Присоединение | Существующие светильники | Меняем на светильники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Тип | Кол-во |
| 1 | Сибирская, двор | ТП-34 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 2 | Калинина, двор | РП-10 | РКУ-250 | светодиод | 12 |
| 3 | Калинина, двор | РП-10 | РКУ-400 | светодиод | 20 |
| 4 | Калинина, ул. | РП-10 | РКУ-400 | энергосб. светильн. | 10 |
| 5 | Переход от Буденного на Пехтина | РП-10 | РКУ-400 | энергосб. светильн. | 10 |
| 6 | Первомайская, двор 1 | ТП-77 | РКУ-400 | светодиод | 9 |
| 7 | Кирова, двор 11а | ТП-36 | РКУ-250 | светодиод | 5 |
| 8 | Кирова, двор 11а | ТП-36 | РКУ-400 | светодиод | 2 |
| 9 | М.Гвардии, двор 20 | ТП-36 | РКУ-400 | светодиод | 2 |
| 10 | М.Гвардии, двор 22 | ТП-36 | РКУ-250 | светодиод | 1 |
| 11 | М.Гвардии, двор 22 | ТП-36 | РКУ-400 | светодиод | 3 |
| 12 | Кирова, двор 7а | ТП-63 | РКУ-250 | светодиод | 3 |
| 13 | М.Гвардии, двор 14 | ТП-63 | РКУ-250 | светодиод | 6 |
| 14 | Буденного, двор 4 | ТП-70 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 15 | Средний пер. | ТП-75 | РКУ-250 | светодиод | 2 |
| 16 | Энгельса, двор 30 | ТП-75 | РКУ-250 | светодиод | 8 |
| 17 | Энгельса, двор 2 | ТП-79 | РКУ-250 | светодиод | 6 |
| 18 | Мира, двор 41 | ТП-85 | РКУ-250 | светодиод | 15 |
| 19 | К.Маркса, двор 27 | ТП-88 | РКУ-400 | светодиод | 7 |
| 20 | Пряж енникова, двор 7а | ТП-104 | РКУ-250 | светодиод | 8 |
| 21 | Глазовская, ул. | ТП-128 | РКУ-250 | энергосб. светильн. | 3 |
| 22 | Монтажников проезд | ТП-128 | РКУ-250 | энергосб. светильн. | 7 |
| 23 | Монтажников пр., двор11 | ТП-128 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 24 | Монтажников пр., двор 3 | ТП-128 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 25 | Монтажников пр., двор 6 | ТП-128 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 26 | Т. Барамзиной, двор 8 | ТП-128 | РКУ-250 | светодиод | 3 |
| 27 | К.Маркса, двор 3 | ТП-145 | РКУ-250 | светодиод | 3 |
| 28 | Пехтина, двор 2 | ТП-145 | РКУ-250 | светодиод | 21 |
| 29 | Советская, двор 54а | ТП-148 | РКУ-250 | светодиод | 8 |
| 30 | Толстого, двор 47 | ТП-152 | РКУ-400 | светодиод | 6 |
| 31 | Школа №14 периметр | ТП-152 | РКУ-250 | светодиод | 52 |
| 32 | Пехтина, двор 10 | ТП-158 | РКУ-400 | светодиод | 5 |
|  | Всего |  |  |  | 267 |

Муниципальный заказчик Исполнитель Начальник управления ЖКХ _______________ Н.В. Еременко ___________________

Приложение №7 к Информационной карте изложить в новой редакции:

Форма № 1

## ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в открытом конкурсе для определения исполнителя по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова.

Изучив Конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия Энергосервисного контракта, мы _________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями Энергосервисного контракта и предлагаем заключить Энергосервисный контракт по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова и предлагаем следующие условия:

1. Предложение в отношении процента экономии:

1.2. Процент экономии, который может быть уплачен Исполнителю по контракту **: ________% .

(сумма цифрами)

2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок описывается в соответствии с формой №4 (с приложением копий документов (паспорт и/или сертификат), подтверждающих представленные сведения).

3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации:

3.1. Наличие опыта (в количественном выражении) по выполнению работ, оказанию услуг в рамках аналогичных муниципальных энергосервисных контрактов, по которым реализованы энергосберегающие мероприятия, за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок, подтвержденной Копиями договоров на выполнение работ и копиями актов сдачи – приёмки выполненных работ, составил _____________  (с приложением копий договоров на выполнение работ и копий актов сдачи – приёмки выполненных работ).

4. Мы делаем следующее предложение в отношении объекта закупок: *** _______________________________________________________________________________

4.1. Конкретные показатели используемого при оказании услуг товара, соответствующие значениям, установленным в Технических требованиях к светильникам наружного освещения Технического задания (Приложение № 1 к Информационной карте), Наименование страны происхождения используемого при оказании услуг товара:

| № п/пп | Наименование используемого товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой услуги установленным заказчиком требованиям | Наименование страны происхождения используемого при оказании услуг товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Должность _________________________________________________________________

(подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

(( Предложенный участником конкурса процент экономии не должен превышать максимальный процент экономии, который может быть уплачен Исполнителю по контракту, установленный конкурсной документацией (т.е. не должен превышать 97%).

(((  В случае, если участник закупки согласен на выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, то необходимо указать: «Согласен на выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием».

В случае, если участник закупки не согласен на выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, то необходимо указать отличие от требований Технического задания.

Инструкция по заполнению п.4.1. Заявки

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой услуги установленным заказчиком требованиям:

| I | Энергосберегающие светильники с натриевыми лампами | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | 150 Вт |  |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника | 220В ± 10% | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно должен работать стабильно. |  |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности,cos φ | не менее 0,85 |  | * |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |  |
| 6 | Световой поток | не менее 14 500 Лм |  | * |
| 7 | КПД, η | не менее 65% |  | * |
| 8 | Диапазон цветовой температуры | 1 800 – 2 200 К |  |  |
| 9 | Цветопередача | не менее 20 -30 Ra |  | * |
| 10 | Тип кривой силы света | Широкая осевая | ГОСТ 17677-82 |  |
| 11 | Количество основных источников света | 1 |  |  |
| 12 | Патрон | E40 |  |  |
| 13 | Цвет излучения | желтый |  |  |
| 14 | Способ установки светильника | Консольный |  |  |
| 15 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | ГОСТ 15150-69 |  |
| 16 | Степень защиты оптического отсека | IP53 |  |  |
| 17 | Гарантийный срок светильника | не менее 60 мес. |  | * |
| II | Энергосберегающие светильники с натриевыми лампами |  |
| 1 | Номинальная мощность | 250 Вт |  |  |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника | 220В ± 10% | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно должен работать стабильно |  |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности,cos φ | не менее 0,6 |  | * |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |  |
| 6 | Световой поток | не менее 24 000 Лм |  | * |
| 7 | КПД, η | не менее 55% |  | * |
| 8 | Диапазон цветовой температуры | 1 800 – 2 200 К |  |  |
| 9 | Цветопередача | не менее 20 -30 Ra |  | * |
| 10 | Тип кривой силы света | Широкая осевая | ГОСТ 17677-82 |  |
| 11 | Количество основных источников света | 1 |  |  |
| 12 | Патрон | E40 |  |  |
| 13 | Цвет излучения | желтый |  |  |
| 14 | Способ установки светильника | Консольный |  |  |
| 15 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
| 16 | Степень защиты оптического отсека | IP54 |  |  |
| 17 | Гарантийный срок светильника | не менее 60 мес. |  | * |
| III | Светодиод |  |
| 1 | Номинальная мощность | не более 75 Вт |  | * |
| 2 | Напряжение питающей сети светильника | 220В ± 10% | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно должен работать стабильно. |  |
| 3 | Частота питающей сети | 50 Гц |  |  |
| 4 | Коэффициент мощности | не менее 0,9 |  | * |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |  |
| 6 | Световой поток | не менее 9 100 Лм |  | * |
| 7 | Кривая сила света | Д | ГОСТ 17677-82 |  |
| 8 | Класс свето распределения | П |  |  |
| 9 | Индекс цветопередачи | не менее 75 CRI |  | * |
| 10 | Класс электробезопасности | I |  |  |
| 11 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, | не менее 65 IP |  | * |
| 12 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | ГОСТ 15150-69 |  |
| 13 | Срок службы светильника | не менее 50 000 ч |  | * |
| 14 | Гарантийный срок светильника | не менее 60 мес. |  | * |

## в столбце «Предложение участника» Таблицы должны быть указаны значения показателей, позволяющие определить их соответствие требованиям, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте:

- по показателям с неизменяемыми значениями (в графах не отмеченных знаком «*»), Участник должен указать значения показателей соответствующие указанным в приложении № 1 к конкурсной документации «Техническое задание».

- по показателям с изменяемыми значениями (в графах, обозначенных знаком «*»), Участник должен указать конкретные значения показателей в пределах, установленных в приложении № 1 к конкурсной документации «Техническое задание». В случае если в приложении № 1 к конкурсной документации «Техническое задание» значение показателя сопровождается словами «не менее», «не более», «не ниже» или «не выше» необходимо указать конкретное значение показателя, удовлетворяющее требованию, если несколько значений показателя перечислены через союз «или» необходимо выбрать и указать одно конкретное значение показателя из предложенных заказчиком. Возможно указание значения с допусками, установленными заводом-производителем.

Изменение в Приложение №8

Рекомендуемая форма

Конверт формата А – 4

КУДА: 427621, г. Глазов, УР, ул. Динамо, д. 6

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова:

Отдел муниципального заказа управления экономики и развития города Администрации города Глазова, кабинет № 130

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

для определения исполнителя по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) системы уличного освещения города Глазова

НЕ ВСКРЫВАТЬ до

10-00 часов «27» ИЮНЯ 2016 г.