Актуализации Схемы теплоснабжения

муниципального образования «Город Глазов» на 2018 год

Постановление от 12.12.2016 г. №17/134 «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2018 год.

## Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

По состоянию на 01.01.2017 г. в системе централизованного теплоснабжения производство тепловой энергии осуществляют МУП «Глазовские теплосети» (Котельная № 2), филиал АО «ОТЭК» (ТЭЦ), ООО «КомЭнерго» (Котельная № 3) и АО «Реммаш» (котельная завода «Реммаш»).

Транспортировку тепловой энергии до потребителей города осуществляет МУП «Глазовские теплосети». Это предприятие своих насосных станций не имеет, гидро-тепловые режимы работы сетей обеспечиваются за счет оборудования и регулирования, которое осуществляется на источниках тепловой энергии ТЭЦ и котельных.

Статус единой теплоснабжающей организации в городе Глазове присвоен филиалу АО «ОТЭК», согласно Постановлению от 24.01.2017г №17/7 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». Основанием явилось:

- Заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации от АО «ЧМЗ», вход. №01-35-06998 от 13.12.2016г.

- Заявление на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от филиала АО «ОТЭК», вход. №01-35-07250 от 26.12.2016г.

Основным поставщиком тепловой энергии для нужд города является ТЭЦ филиала АО «ОТЭК». Объем отпуска тепловой энергии ТЭЦ АО «ОТЭК» в сети МУП «Глазовские теплосети» в 2016 году составил 688 484,9 Гкал.

Объем отпуска тепа котельной № 3 ООО «КомЭнерго» в сети МУП «Глазовские теплосети» в 2016 году составил 32 891 Гкал.

Объем отпуска тепа котельной АО «Реммаш» в сети МУП «Глазовские теплосети» в 2016 году составил 18 012,625 Гкал.

Помимо закупаемой тепловой энергии МУП «Глазовские теплосети» вырабатывает тепловую энергию на собственные нужды  котельной № 2. Объем отпуска тепла с котельной № 2 в 2016 году составил26 791 Гкал.

Для снабжения потребителей города тепловой энергией филиала АО «ОТЭК» заключает договора поставки тепловой энергии с теплоснабжающими организациями.

Потребители (предприятия, организации, ТСЖ, и др.) заключают договора с АО «ОТЭК» на покупку тепловой энергии. Объем отпускаемой потребителям тепловой энергии определяется показаниями приборов учета и расчетным путем.  Оплата за потребленную тепловую энергию поступает на счета  АО «ОТЭК».

Договора с потребителями заключаются на год с возможностью их дальнейшей пролонгации.

Долгосрочные договора теплоснабжения и договора на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

В договорах на отпуск тепловой энергии определены границы балансовой эксплуатационной ответственности с принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к каждому договору акте или схеме. Границей ответственности для жилых домов принята наружная плоскость стены здания.

Транспортировку тепловой энергии до потребителей города осуществляет МУП «Глазовские теплосети». Это предприятие своих насосных станций не имеет, гидро-тепловые режимы работы сетей обеспечиваются за счет оборудования и регулирования, которое осуществляется на источниках тепловой энергии ТЭЦ и котельных.

Система теплоснабжения  –  зависимая, с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Часть потребителей подключено к тепловым сетям по схеме с элеваторным присоединением. Имеются так же схемы с непосредственным присоединением системы отопления.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по следующим отопительным графикам:

- ТЭЦ  ЧМЗ (ОАО «ОТЭК») – 150/70 °С;

- Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») – 150/70 °С;

- котельная ОАО «Реммаш» - 105/70 0С;

- котельная № 3 ООО «КомЭнерго» - 105/70 0С.

Факт использования газа:

АО «Реммаш»: лимит газа на год 4 717 000 м3

2015 год – 3 177 109 м3;

2016 год – 3 288 376 м3.

ООО «КомЭнерго»: лимит газа на год 9 010 000 м3

2015 год – 5 891 5220 м3;

- – 6 069 561 м3.

## Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В таблице 1 приведены параметры располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазов.

Ограничения тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 1

Параметры располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии г. Глазов

| №п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ №1 (ОАО «ЧМЗ») | 697 |
| 2 | Котельная №2 (МУП «Глазовские теплосети») | 24,1 |
| 3 | Котельная №3 «Глазовская» (ООО «КомЭнерго») | 27 |
| 4 | Котельная завода «Реммаш» (ОАО «Реммаш») | 24,97 |
|  | Всего: | 773,07 |

На рисунке 1  представлено процентное соотношение располагаемой тепловой мощности основных источников тепловой энергии.

Рисунок 1. – Процентное соотношение располагаемой тепловой  мощности основных источников тепловой энергии.

Из приведенной диаграммы следует, что основным по располагаемой мощности источником тепловой энергии г. Глазов также является ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» (90%). Располагаемая мощность муниципальной котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» составляет 3% , располагаемая  мощность котельной № 3 ООО «КомЭнерго» составляет 4%, располагаемая мощность  котельной завода «Реммаш» составляет 3%.

- Плановые мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению.

На 2017 год АО «ОТЭК» запланировал мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению ТЭЦ филиала АО «ОТЭК»:

- Замена двух сетевых насососных агрегатов «Г» на аналогичные насосные агрегаты с частичным регулирующим приводом

- Монтаж системы автоматизированного химического контроля водно-химического режима

- Замена подогревателя высокого давления ПВД-100

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:

Филиал АО «ОТЭК»:

- Указать в «Схеме теплоснабжения» максимальные тепловые нагрузки объектов подключенных к центральной системе теплоснабжения. (Приложение 1)

- Применить график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха (температурный график) для ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» с параметрами -150/700С, со «срезкой» максимальной температуры на 1150С.

ООО «КомЭнерго»:

- Отказаться от мероприятия по строительству «перемычки» от Уз-911 до ТК-1612 суммарной протяженностью 1,7 км и диаметром 300мм, запланированного раннее на 2018 год по технико-экономическим причинам:

- Котельная ООО «КомЭнерго» прошла модернизацию в 2014 году. Полностью обновлен парк насосных агрегатов, что положительно повлияло на надежную эксплуатацию всей системы теплоснабжения. Финансовые затраты составили 2,5 млн. руб.

- В 2014 году была проложена новая трасса, идущая от котельной для теплоснабжения жилого фонда. Финансовые инвестиции составили 5,6 млн. руб.

- В настоящее время котельная имеет высокий запас мощности (коэффициент использования установленной тепловой мощности 18,35%).  Это свидетельствует о имеющейся возможности подключения новых потребителей без необходимости проведения модернизации.

- Радиус теплоснабжения котельной не превышает эффективный радиус теплоснабжения. Данный момент отражен в «Схеме теплоснабжения МО «Город Глазов».

- Наличие положительных результатов освидетельствований котельных агрегатов, своевременное выполнение плановых ремонтов оборудования.

Вывод: Планируемые финансовые капитальные затраты на строительство «перемычки» составят 19 332 тыс.руб. и 26 586 тыс. руб. на строительство насосно-перекачивающей станции «Южная», что крайне нецелесообразно в виду наличия действующего источника тепловой энергии, способного обеспечить потребителей согласно всех необходимых объемов и параметров.

МУП  «Глазовские тепловые сети»:

- При плановом строительстве и реконструкции тепловых сетей  принять во внимание, что в 2016 году проведена экспертиза промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей и продлен их остаточный ресурс, определен разрешенный срок эксплуатации.

- При инвестировании ИТП при переходе на закрытую систему теплоснабжения необходимо учесть вновь подключенные объекты в 2015-2016 г.г. (Приложение 2).

АО «Реммаш»:

- В рамках развития системы теплоснабжения города  рассмотреть вопрос о подключении объектов и жилых домов, находящихся по адресам: ул. Драгунова 2а, 2к,2з, ул. Циолковского 1в, 1, ул. Драгунова 2ж, 2 , г/к «Водитель» к котельной АО «Реммаш».

В настоящее время, в соответствии с планом энергосбережения и повышения энергоэффективности в котельной АО «Реммаш» проведены работы по реконструкции , финансируемые из бюджета УР (работы выполнены на сумму 3,7 млн руб.в соответствии с заключенными договорами)

Приложение 1

Перечень принятых в эксплуатацию зданий, сооружений за 2015 год.

| №п/п | Наименование объекта | Адрес | ТЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговый центр по ул. Первомайской в г. Глазове | УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д.4 | V=42775,00 м3 S общ..= 9095,80 м2 |
| 2 | «Кухня-столовая под универсальный магазин» | УР, г. Глазов, ул.Тани Барамзиной, д.57, строение 28 | V=7300,00 м3 S общ..= 1450,00 м2 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д.57, строение 22 | Sобщ.= 1 430.80 м2 V=7 864.00м3 |
| 4 | Склад | УР, г. Глазов, ул. Пионерская, д.1а | Sобщ.= 830.70 м2 V=5 837.00 м3 |
| 5 | Блок гаражей на 8 боксов | УР, г. Глазов, гаражный кооператив «Арсенал», гаражный участок № 16, блок № 5 | Sобщ.= 500.40 м2 V=1 643.10 м3 |
| 6 | гараж с административными помещениями | 427627, УР, г. Глазов, ул. Циолковского, д.20б | Sобщ.= 414,20 м2 V=1 424,00 м3 |
| 7 | административно-торговое здание | УР, г. Глазов, ул. Циолковского, д.18а, корпус 1 | Sобщ.= 1083.70 м2 V=5 007.00 м3 |
| 8 | административно-торговое здание | УР, г. Глазов, ул. Циолковского, д.18а, корпус 2 | Sобщ.= 995.30 м2 V=4 446.00 м3 |
| 9 | Многоквартирный дом | УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д.116в | Sобщ. дома= 1273,50 м2 Sобщ. кв..= 1082,80 м2 V=4501,00 м3 3 этажа 23шт. -1комн. квартиры |
| 10 | Кафе | УР, г. Глазов, ул. Советская, д.46б | Sобщ.= 235.00 м2 V=981.00 м3 1этаж |
| 11 | Двухквартирный блокированный жилой дом | УР, г. Глазов, ул. Чехова, д.68 | Sобщ.= 80.20 м2 Sобщ. кв..= 80.20 м2 V=258.00 м3 1этаж 2шт.-1комн. квартиры |
| 12 | Действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Удмуртская птицефабрика» в г. Глазов, с увеличением мощности на 1100 м3/сут (внесение изменений) I этап | УР, г. Глазов | Мощность= 3483.00 м.куб./сут.; Производительность=3483.00 м.куб./сут. |
| 13 | Холодный склад готовой продукции по ул. Сибирская, 42 в г. Глазове | УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д.42 | V=28120.60 м3 S =2354.70 м2 |
| 14 | Жилой дом № 20 с пристроенным магазином продовольственных товаров, 1-этап | УР, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д.20 | V=12 284,00 м3 S дома =3 593,70 м2 Sобщ жил пом=2 381,90 м2 7 этажей 49 квартир |
| 15 | Жилой дом № 20 с пристроенным магазином продовольственных товаров, 2-этап | УР, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д.20 | V=14 425,00 м3 Sдома =4 014,30 м2 Sобщ жил пом=2 320,50 м2 7 этажей 49 квартир |

Перечень принятых в эксплуатацию зданий, сооружений за 2016 год.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | ТЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дез. барьер для въезжающего автотранспорта | УР, г. Глазов, Красногорский тракт, д.15 | V=318,90 м3 S =63,80 м2 1 этаж |
| 2 | Реконструкция Производственное здание механического цеха | 427620, УР, г. Глазов, ул. Советская, д.56в | S=558.00 м2 V=2659.00 м3 2 этажа |
| 3 | Строительство Хозяйственный блок | 427622, УР, г. Глазов, ул. Ленина, д.15а | S=242.70 м2 V=1238.00 м3 1 этаж |
| 4 | «Жилые многоквартирные дома в районе улиц Пастухова-Куйбышева в городе Глазове, УР» Жилой дом № 2 | УР, г. Глазов, ул. Пастухова, д.5в | S=1309.60 м2 Sобщ жил пом= 1141.90 м2 V=5110.00 м3 3 этажа |
| 5 | «Жилые многоквартирные дома в районе улиц Пастухова-Куйбышева в городе Глазове, УР» Жилой дом № 1 | УР, г. Глазов, ул. Пастухова, д.5а | S=1 338.70 м2 Sобщ жил пом=1161.40 м2 V=5 267.00 м3 3 этажа |
| 6 | «Жилые многоквартирные дома в районе улиц Пастухова-Куйбышева в городе Глазове, УР» Жилой дом № 3 | УР, г. Глазов, ул. Пастухова, д.5 | S=1 333.50 м2 Sобщ жил пом=1139.10 м2 V=5160.00 м3 3 этажа |
| 7 | «Жилые многоквартирные дома в районе улиц Пастухова-Куйбышева в городе Глазове, УР» Жилой дом № 4 | УР, г. Глазов, ул. Пастухова, д.5б | S=1318.20 м2 Sобщ жил пом=1137.50 м2 V=5184.00 м3 3 этажа |
| 8 | Двухэтажный 18 квартирный жилой дом для детей сирот в г. Глазове Удмуртской Республики | УР, г. Глазов, пер. Светлый, д.14 | S=550.60 м2 Sобщ жил пом=451.30 м2 V=2129.00 м3 2 этажа |
| 9 | Здание хозяйственного блока под офис | УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д.19а | S=372.70 м2 V=1538.00 м3 2 этажа |
| 10 | Блок подсобных помещений | УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д.1д, строение 1 | S=558.10 м2 V=2025.00 м3 2 этажа |
| 11 | Многоквартирный дом | 427630, УР, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д.17а | Sобщ. дома=7431.80 м2 Sобщ жил пом=4334.30 м2 V=24925.00 м3 5 этажей, 98 квартир (1к-35, 2к-59, 3к-4) |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д.4 | S=557.20 м2 V=2289.00 м3 2 этажа |
| 13 | Реконструкция индивидуального жилого дома под двухквартирный жилой дом | УР, г. Глазов, ул. Вторая линия, д.65 | Sобщ. дома=137.20 м2 Sобщ жил пом=137.20 м2 V=552.60 м3 1 этаж, 2 квартиры (1к-2) |
| 14 | Строение | УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д.14г | S=246.70 м2 V=2513.15 м3 1 этаж |
| 15 | Разгрузочная эстакада на железнодорожном пути | УР, г. Глазов, на 1163 км ПК 7,8,9 км станции Глазов | Стрелочный перевод -1 / 31.00 комплект / м; Разгрузочная эстакада на железнодорожном пути-231.00 м |
| 16 | Строительство объекта капитального строительства - трех многоквартирных домов «под ключ» (в районе жилого дома № 16 по Красногорскому тракту). Дом № 1 | 427629, УР, г. Глазов, ул. Куйбышева, д.85 | Sд=1070.60 м2 Sобщ жил пом=558.20 м2 V=5010.00 м3 3 этажа; 21 кв (1к-3, 2к-18) |
| 17 | Строительство объекта капитального строительства - трех многоквартирных домов «под ключ» (в районе жилого дома № 16 по Красногорскому тракту). Дом № 2 | 427629, УР, г. Глазов, ул. Куйбышева, д.87 | Sд=1466,50 м2 Sобщ жил пом=742,10 м2 V=6730,00 м3 3 этажа; 32 кв (1к-23, 2к-6, 3к-3) |
| 18 | Строительство объекта капитального строительства - трех многоквартирных домов «под ключ» (в районе жилого дома № 16 по Красногорскому тракту). Дом № 3 | 427629, УР, г. Глазов, ул. Куйбышева, д.89 | Sд=1474,20 м2 Sобщ жил пом=735,90 м2 V=6752,00 м3 3 этажа; 35 кв (1к-23, 2к-11, 4к-1) |
| 19 | Многоквартирный дом | 427629, УР, г. Глазов, Красногорский тракт, д.18 | Sд=1611,00 м2 Sобщ жил пом=1285,30 м2 V=7463,00 м3 3 этажа; 34 кв (1к-23, 2к-11) |