БЕЗОПАСНАЯ БАНЬКА

10 июня 2020 года в 01 час 31 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в бревенчатой бане по адресу: Глазовский район, СНТ «Пионер». В результате неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, огнем уничтожены бани и надворные постройки на 6 участках. Общая площадь пожара составила 150 м2.

С начала года зарегистрировано пожаров в банях – 17, из них в городе – 4, в Глазовском районе – 13.

Итак, какие требования пожарной безопасности предъявляются к бане и сауне? Давайте разбираться подробно.

Если тонкостенная металлическая печь устанавливается на деревянный пол без специального фундамента, то под неё обязательно подкладывается лист асбеста и лист тонкого металла, а также предусматривается изготовление небольшого кирпичного подиума. Под топочной дверцей печи на полу предусматривается металлический предтопочный лист, размерами 50х70 см.

Печь должна устанавливаться не ближе 20 сантиметров от стен. Целесообразно для защиты деревянной вагонки применять специальные теплоотращающие экраны. Они устанавливаются с небольшим зазором от стены или потолка. Вместо экранов, тепловым барьером между печкой и стеной может применяться огнеупорная керамическая плитка.

Довольно часто пожар в бане случается из-за неправильно сделанного дымохода. Многие думают, что купив и установив модные сэндвич трубы, они решают все проблемы, связанные с правильным монтажом дымохода. Но на самом деле одной сэндвич трубы недостаточно, обязательно надо применять проходной короб и соответствующую засыпку.

Бывает такое, что происходит возгорание сажи в дымоходе. Явление редкое, но всё же случается. При этом пламя может повредить кровлю или перекинуться на крышу. Вывод один – следить за чистотой дымохода и не допускать его засорения.

При эксплуатации кирпичной печи необходимо также регулярно следить за её состоянием. Трещины, сколы, выпадения кирпича из топки или дымохода, допускать никак нельзя. Не стоит забывать, что древесина способна легко возгораться при температуре выше 280-300 градусов. В этом случае из дерева происходит выделение горючих газов, которые способны самовозгораться. Так же при длительном воздействии температурой выше 100-110 градусов древесина начинает тлеть. Такого никогда нельзя допускать, иначе последствия будут очень плачевные.

Ни в коем случае для розжига печи нельзя применять бензин или другие подобные жидкости. Для этой цели нет ничего лучше обычной газеты и сухих берёзовых дров с берестой. Кстати, не стоит упускать из вида такую причину пожара как перекаливание печи. Никогда не надо топить металлическую печь до красна.

Запрещается хранение легко воспламеняющих жидкостей в бане и в предбаннике. Подобный пожар произошел в Ярском районе, когда молодые люди приехав на свой дачный участок, решили помыться в бане. Участок не был электрифицирован, хозяева установили в предбаннике бензогенератор. Топливо для него и вода для бани находились в одинаковых пластиковых канистрах. Попарившись в бане, один из молодых людей занес канистру с водой в баню и облился из нее. К сожалению, в канистре оказалась не вода, а горючая жидкость, брызги которой воспламенились от раскаленной печи. Мужчина получил ожоги 100% тела и выбежал на улицу. В результате огнем были уничтожены баня, надворные постройки и дом, молодой человек скончался на месте.

Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топиться. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно и не «пускать это дело на самотёк».

Ни для кого не секрет, что частой причиной пожара становится повреждённая или не правильно сделанная электропроводка. Так что к монтажу электропроводки, особенно если у Вас электрическая банная печь, следует отнестись очень серьёзно. Итак, выбор остановлен на электрокаменке, какие требования пожарной безопасности применимы именно для неё?

Во-первых, грамотный и правильный монтаж электропроводки обязателен. Сечение провода должно соответствовать заявленной мощности печки. Марка провода должна быть соответствующая высокому температурному режиму. Управление электропечью следует монтировать за пределами парной, в зоне сухих и не агрессивных помещений.

Температура в сауне должна поддерживаться автоматически и не должна превышать 110 градусов. Если автоматика «барахлит», необходимо поломку устранить в ближайшее время, так как от правильной работы термостата и других компонентов, зависит Ваша безопасность.

Мощность электрокаменки необходимо выбирать исходя из размеров парной. Не следует приобретать её с большим запасом. Это может пагубно сказаться на пожарной безопасности сауны.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция также необходима электрокаменкам, как и печам на дровах. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Стоит также напомнить о противопожарном расстоянии между зданиями:

|  | Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние, м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

Приведённые выше пункты – это непосредственная пожарная безопасность бани или сауны. Но и не стоит забывать «элементарные вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра. И пусть будет так, чтобы Вы никогда не знали, что такое пожар.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В случае возникновения пожара звоните по телефону: 01 (101 с мобильного).

Дознаватель отдела надзорной деятельности

и профилактической работы

г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

Култашев И.И.