Информация по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Глазов» на 2021 год:

1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - в 2019 году приведен в таблице 1 приложения 1.

2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове — в 2019 году представлены в таблице 2 приложения 1.

3. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове — за 2019 год представлены в таблице 3 приложения 1.

4. Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год представлена в таблице 4 приложения 1.

5. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год представлена в таблице 5 приложения 1.

6. Установленный топливный режим котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год представлен в таблице 6 приложения 1.

7.  Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г представлена в таблице 7 приложения 1.

8. Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год:

| Условный диаметр, мм | Протяженность магистральных трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 25 | 242 | 7,7 |
| 32 | 212 | 7,7 |
| 40 | 2446 | 109,9 |
| 50 | 23090 | 1316,2 |
| 70 | 13373 | 1016,4 |
| 80 | 17631 | 1569,1 |
| 100 | 31177,6 | 3367,1 |
| 125 | 16122 | 2144,2 |
| 150 | 31080,8 | 4941,9 |
| 200 | 38328 | 8393,6 |
| 250 | 6114 | 1669,5 |
| 300 | 15052 | 4891,9 |
| 350 | 3096 | 1167,2 |
| 400 | 14774 | 6293,7 |
| 500 | 9372 | 4957,8 |
| 600 | 3450 | 2173,5 |
| 700 | 4420 | 3182,4 |
| Всего | 229980,4 | 47209,8 |

9. Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год

| Способ прокладки | Протяженность магистральных трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 75973 | 15013,2 |
| Канальная | 154001 | 32196,6 |
| - непроходной канал | 154001 | 32196,6 |
| Всего | 229974 | 47209,8 |

10. Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Глазовские теплосети» по теплоисточникам в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019г.:

- от теплоисточника ТЭЦ АО «ОТЭК»

| Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, км | 199,9 |
| --- | --- |
| Средний диаметр, мм | 214 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 357,82 |
| Материальная характеристика, м2 | 42807,7 |
| Удельная материальная характеристика, м2 /(Гкал/ч) | 119,6 |

- от теплоисточника котельная МУП «Глазовские теплосети»

| Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, км | 14,9 |
| --- | --- |
| Средний диаметр, мм | 130 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 13,27 |
| Материальная характеристика, м2 | 1942,1 |
| Удельная материальная характеристика, м2 /(Гкал/ч) | 146,4 |

- от теплоисточника котельная АО «Реммаш»

| Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, км | 4,7 |
| --- | --- |
| Средний диаметр, мм | 139 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,25 |
| Материальная характеристика, м2 | 652,8 |
| Удельная материальная характеристика, м2 /(Гкал/ч) | 104,4 |

- от теплоисточника котельная ООО «КомЭнерго»

| Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, км | 10,5 |
| --- | --- |
| Средний диаметр, мм | 172 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 19,66 |
| Материальная характеристика, м2 | 1807,4 |
| Удельная материальная характеристика, м2 /(Гкал/ч) | 91,9 |

11. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове -  за 2019 год

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 168410 | 33465,6 |
| С 1991 по 1998 | 26732 | 6930,1 |
| С 1999 по 2003 | 14230 | 3890,7 |
| С 2004 | 20602 | 2923,4 |
| Всего | 229974 | 47209,8 |

12. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельная МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г., тыс. Гкал:

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети, тыс. Гкал | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 3,816 | 3,283 | 12,6 |
| 2016 | 3,816 | 5,774 | 21,6 |
| 2017 | 4,207 | 6,442 | 22,7 |
| 2018 | - | 5,661 | 20,1 |
| 2019 | 4,688 | 5,129 | 18,9 |

13. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельная АО «Реммаш» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г., тыс. Гкал:

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети, Гкал | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2,416 | 3,273 | 18,5 |
| 2016 | 2,416 | 5,829 | 32,7 |
| 2017 | 2,416 | 5,902 | 33,3 |
| 2018 | - | 5,518 | 31,4 |
| 2019 | 2,399 | 4,208 | 27,7 |

14. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельная ООО «КомЭнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г., тыс. Гкал:

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 8,647 | 5,129 | 16,5 |
| 2016 | 8,647 | 7,915 | 24,1 |
| 2017 | 4,156 | 8,389 | 26,9 |
| 2018 | - | 7,730 | 25,3 |
| 2019 | 4,99 | 9,530 | 30,5 |

15. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии  ТЭЦ АО «ОТЭК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г., тыс. Гкал:

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 125,019 | 50,196 | 7,7 |
| 2016 | 125,019 | 68,846 | 10,8 |
| 2017 | 114,164 | 64,104 | 10,2 |
| 2018 | - | 88,224 | 13,4 |
| 2019 | 121,809 | 65,325 | 10,6 |

16. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельная МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г.

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | - | - | - |
| 2016 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | - |

17. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельная АО «Реммаш» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г.

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | - | - | - |
| 2016 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | - |

18. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии котельная ООО «КомЭнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г.

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | - | - | - |
| 2016 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | - |

19. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии ТЭЦ АО «ОТЭК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г.

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 0 | - | - | - |
| 2016 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | - |

20. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове за 2019 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,02 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | * | * | * | * | * |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: | 12,345 | 13,129 | 13,129 | 13,129 | 13,310 |
| отопление | 8,564 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,958 |
| вентиляция | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,208 |
| горячее водоснабжение | 3,669 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 |

* - нет данных; данные необходимо запросить в теплоснабжающей организации — филиале АО «ОТЭК» в городе Глазове.

21. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии котельная МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2015-2019 г.г., тыс.м 3

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 102,76 | 95,09 | 94,39 | 83,59 | 95,29 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 9,320 | 9,320 | 10,080 | - | 4,440 |
| сверхнормативный расход воды |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | 93,44 | 85,77 | 84,31 | 83,59 | 90,85 |

22. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиал АО «ОТЭК в городе Глазове - за 2015-2016 г.г.

| Параметр | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 12,23 | 11,32 | 11,24 | 9,95 | 11,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,11 | 1,11 | 1,2 | - | 0,53 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 11,12 | 10,21 | 10,04 | 9,95 | 10,81 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 17,77 | 18,68 | 18,76 | 20,05 | 18,66 |
| Доля резерва | % | 59,2 | 62,3 | 62,5 | 66,8 | 62,2 |

23. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной МУП «Глазовские теплосети», в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиала АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год представлен в таблице 8 приложения 2.

24.  Технико-экономические показатели источника тепловой энергии котельная МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2015-2019 г.г. (с НДС):

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 26,03 | 26,79 | 28,33 | 28,17 | 27,14 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 26,03 | 26,79 | 28,33 | 28,17 | 27,14 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 26,03 | 26,79 | 28,33 | 28,17 | 27,14 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 18031,9 | 20798,1 | 19065,7 | 20301,8 | 20169,8 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 7509 | 8152,8 | 6758,7 | 6683,4 | 6448,2 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 21067,1 | 22763,9 | 24557,8 | 25537 | 26329,4 |
| Прибыль, тыс. руб. |  |  | 5702,5 | 4392,5 | 1124,5 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 46608 | 51714,8 | 56084,7 | 56914,7 | 54071,9 |

25. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2015-2019 г.г. (с НДС):

| Наименование показателя | Един. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 712,52 | - | - | - | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 712,52 | - | - | - | - |
| в паре | тыс. Гкал | 7,84 | - | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 704,68 | - | - | - | - |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 139,9 | 139,9 | 124,94 | 125,58 | 136,58 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 675,23 | 631,96 | 622,88 | 631,54 | 610,69 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 74625,8 | 50647,6 | 63888,9 | 70375,4 | 68740,2 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 33306,6 | 28688,5 | 29410,8 | 24463,7 | 22363,7 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 61710,3 | 90794 | 87600,1 | 113193,2 | 95350,1 |
| Прибыль | тыс. руб. | -1683,7 | -4902,6 | -14873,6 | -33003,2 | -8399,5 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 167959 | 165227,5 | 166026,2 | 175029,1 | 178054,5 |

26. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2015-2019 г.г. (с НДС):

| Наименование показателя | Един. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 139,9 | 139,9 | 124,94 | 125,58 | 136,58 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | 488,19 | 488,19 | 462,49 | 463,32 | 273,87 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 139,9 | 139,9 | 124,94 | 125,58 | 136,58 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 488,19 | 488,19 | 462,49 | 463,32 | 273,87 |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 675,23 | 631,96 | 622,88 | 631,54 | 610,69 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | 2217,6 | 1946,7 | 2009,9 | 1970,5 | 1925,8 |

27. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за 2015-2019 г.г.  (с НДС), тыс.руб./Гкал/ч:

| N ЕТО | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Глазовские теплосети» - надземная (наземная) прокладка 50-250 мм | 540,2866 | 1401,3916 | 1057,8110 | 1034,9544 | 782,6200 |
| 2 | МУП «Глазовские теплосети» - подземная прокладка 50-250 мм | 1769,9174 | 1403,2206 | 3631,5798 | 2439,9096 | 4131,9800 |

28. Перечень поданных в 2019 г. - марте 2020 г.  заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и не подключенных по состоянию на 27.03.2020 г. объектов:

| № п/п | Объект, адрес | Заявитель | Точка подключения | Теплоисточник | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Срок подключения по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин АО «Тандер», ул.Калинина, д. 6 (увеличение тепловой нагрузки) | АО «Тандер» | ТК-792 | ТЭЦ | 0,064 | 0,181 | 0,718 | Январь 2021 г |
| 2 | Индивидуальный жилой дом, ул.Вятская, 39 | Гражданка Поздеева Нина Степановна | Уз-252в | ТЭЦ | 0,010 | 0,000 | 0,000 | Февраль 2021 г |
| 3 | Индивидуальный жилой дом ул.Чехова, 55 | Гражданка Каренян Люба Вачиковна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000024:45 | ТЭЦ | 0,025 | 0,000 | 0,000 | Март 2021 г. |
| 4 | Незавершенный строительством жилой дом с постройками, ул.Советская, 48а | ООО «Алина» | Уз-323 | ТЭЦ | 0,10175 | 0,000 | 0,000 | Апрель 2021 г. |
| 5 | Индивидуальный жилой дом ул.Гоголя, 31 | Гражданка Поршнева Галина Анатольевна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000023:141 | ТЭЦ | 0,006 | 0,000 | 0,000 | Апрель 2021 г. |
| 6 | Индивидуальный жилой дом ул.Гоголя, 29 | Гражданин Варин Федор Иосифович | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000023:151 | ТЭЦ | 0,015 | 0,000 | 0,000 | Апрель 2021 г. |
| 7 | Индивидуальный жилой дом, ул.Вятская, д. 67 | Гражданка Бельтюкова Надежда Григорьевна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000037:0009 | ТЭЦ | 0,007 | 0,000 | 0,0000 | 18.08.2021 |
| 8 | Жилой дом, ул.Крылова, д. 4 | Гражданин Серебренников Юрий Леонидович | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000037:76 | ТЭЦ | 0,0055 | 0,000 | 0,000 | 22.07.2021 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом, ул.Крылова, д. 6 | Гражданка Ившина Валентина Александровна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000037:73 | ТЭЦ | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 22.07.2021 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом, ул.Крылова, д. 3 | Гражданка Макрушина Надежда Прокопьевна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000037:0081 | ТЭЦ | 0,0067 | 0,000 | 0,000 | 22.07.2021 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом, ул.Полевая, 31 | Гражданин Золотарев Анатолий Тимофеевич | Тепловой узел Уз-254г | ТЭЦ | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 19.08.2021 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом, ул.Полевая, 9 | Гражданин Жигалов Николай Львович | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000022:0001 | ТЭЦ | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 12.09.2021 |

Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения потребителей к системе теплоснабжения:

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Тип прокладки | Затраты ориентировочные (без НДС), тыс. руб. | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-266а | граница земельного участка с кад. № 18:28:000024:45 | 32 | 45 | подземная | 274,5 | 2020-2021 |
| 2 | НО у ж/дома ул.Гоголя, 29 | граница земельного участка с кад. № 18:28:000023:141 | 50 | 20 | надземная | 101,4 | 2020-2021 |
| 3 | НО у ж/дома ул.Гоголя, 27 | граница земельного участка с кад. № 18:28:000023:151 | 50 | 26 | надземная | 135,7 | 2020-2021 |
| 4 | Уз-906в | граница земельного участка с кад. № 18:28:000037:0009 | 32 | 100 | надземная | 364,0 | 2020-2021 |
| 5 | НО у ж/дома ул.Крылова, 3 | граница земельного участка с кад. № 18:28:000037:76 | 32 | 25 | надземная | 91,2 | 2020-2021 |
| 6 | НО у ж/дома ул.Вятская, 67 | граница земельного участка с кад. № 18:28:000037:73 | 32 | 20 | надземная | 72,9 | 2020-2021 |
| 7 | НО у ж/дома ул.Крылова, 3 | граница земельного участка с кад. № 18:28:000037:0081 | 32 | 5 | надземная | 18,2 | 2020-2021 |
| 8 | Проектируемая тепловая камера ТК-253р | границе земельного участка с кад. № 18:28:000022:0001 | 32 | 130 | надземная | 474,0 | 2020-2021 |

29.  Перечень объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения в 2019 г. представлен в таблице 9 приложения 3.

30. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации МУП «Глазовские теплосети», тыс. руб. представлены в таблице 11 приложения 4.

31. Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2019 году не выдавалось.

32.  В 2019 году выявлен следующий участок бесхозяйных сетей:

- тепловая сеть от тепловой камеры ТК-562 до жилого дома № 16 по ул.К.Маркса в подземном исполнении 2Ду=70 мм, протяженностью 34,3 м.

Также дополнительно сообщаем:

- Таблица П12.1. Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (теплоисточник Котельная МУП «Глазовские теплосети»)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С | Температура теплоносителя после смесительного устройства системы отопления потребителя, °С | Температура теплоносителя на выходе из ТФУ с учетом скорости ветра, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 м/с | 7,5 м/с | 10 м/с |
| 8 | 63 | 42 | 48 |  |  |  |
| 7 | 63 | 41 | 48 |  |  |  |
| 6 | 63 | 41 | 48 |  |  |  |
| 5 | 63 | 40 | 47 |  |  |  |
| 4 | 63 | 40 | 47 |  |  |  |
| 3 | 63 | 39 | 47 |  |  |  |
| 2 | 63 | 39 | 46 |  |  |  |
| 1 | 65 | 39 | 47 |  |  |  |
| 0 | 68 | 41 | 49 | 3 | 4 | 5 |
| -1 | 70 | 41 | 50 | 3 | 4 | 5 |
| -2 | 72 | 42 | 51 | 3 | 4 | 6 |
| -3 | 75 | 43 | 53 | 3 | 5 | 6 |
| -4 | 77 | 44 | 54 | 3 | 5 | 6 |
| -5 | 79 | 45 | 55 | 3 | 5 | 7 |
| -6 | 82 | 46 | 57 | 4 | 5 | 7 |
| -7 | 84 | 47 | 58 | 4 | 5 | 7 |
| -8 | 86 | 47 | 59 | 4 | 5 | 7 |
| -9 | 89 | 48 | 61 | 4 | 6 | 7 |
| -10 | 91 | 49 | 62 | 4 | 6 | 8 |
| -11 | 93 | 50 | 63 | 4 | 6 | 8 |
| -12 | 96 | 51 | 65 | 4 | 6 | 8 |
| -13 | 98 | 52 | 66 | 4 | 6 | 8 |
| -14 | 101 | 53 | 68 | 4 | 6 | 8 |
| -15 | 103 | 54 | 69 | 4 | 6 |  |
| -16 | 108 | 55 | 70 | 4 |  |  |
| -17 | 110 | 56 | 72 |  |  |  |
| -18 | 110 | 56 | 73 |  |  |  |
| -19 | 110 | 56 | 73 |  |  |  |
| -20 | 110 | 55 | 72 |  |  |  |
| -21 | 110 | 54 | 72 |  |  |  |
| -22 | 110 | 54 | 71 |  |  |  |
| -23 | 110 | 5 | 71 |  |  |  |
| -24 | 110 | 53 | 71 |  |  |  |
| -25 | 110 | 52 | 70 |  |  |  |
| -26 | 110 | 52 | 70 |  |  |  |
| -27 | 110 | 51 | 70 |  |  |  |
| -28 | 110 | 51 | 69 |  |  |  |
| -29 | 110 | 50 | 69 |  |  |  |
| -30 | 110 | 50 | 69 |  |  |  |
| -31 | 110 | 49 | 68 |  |  |  |
| -32 | 110 | 49 | 68 |  |  |  |
| -33 | 110 | 48 | 68 |  |  |  |
| -34 | 110 | 48 | 67 |  |  |  |
| -35 | 110 | 47 | 67 |  |  |  |

- Температуры по котельной МУП «Глазовские теплосети» за 2019 год

|  | Тнар.возд.факт | Т1 норм | Т2 норм | Т1факт | Т2 факт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -9,9 | 90,8 | 48,9 | 87,66 | 56,1 |  |
| февраль | -8 | 86 | 47 | 89,75 | 55,67 |  |
| март | -1,7 | 71,4 | 41,7 | 75,59 | 50 |  |
| апрель | 4,1 | 63 | 40 | 64,82 | 45,14 |  |
| май | 14,3 | 63/65 | 40 | 59,11/67,20 | 47,82/49,60 | Отопит/межотопит. период |
| июнь | 16,3 | 65 |  | 67,93 | 51,08 |  |
| июль | 16,8 | 65 |  | 68,27 | 52,27 |  |
| август | 13,7 | 65 |  | 63,52 | 46,79 |  |
| сентябрь | 9 | 63 | 42 | 67,78 | 49,33 |  |
| октябрь | 4,8 | 63 | 40 | 63,07 | 44,69 |  |
| ноябрь | -3,7 | 76,4 | 43,7 | 73,26 | 49,06 |  |
| декабрь | -4,9 | 78,8 | 44,9 | 90,21 | 56,82 |  |

- нормативные показатели функционирования тепловых сетей для МУП «Глазовские теплосети»  в 2015-2019 г.г не были установлены;

- зона действия котельной МУП «Глазовские теплосети» не изменилась;

- расчетная тепловая нагрузка потребителей определяется по данным, указанным в договорах теплоснабжения, либо по данным приборного учета. Эту информацию необходимо запросить в филиале АО «ОТЭК» в городе Глазове как теплоснабжающей организации;

- показатели надежности систем теплоснабжения рассчитаны в Схеме теплоснабжения МО «Город Глазов»;

- прогнозные значения по удельному расходу  топлива, выработке тепловой энергии, расходу условного топлива, натурального топлива на выработку тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии определяются на основании данных по прогнозному приросту подключаемой тепловой нагрузки потребителей. Данной информацией МУП «Глазовские теплосети» не обладают;

- МУП «Глазовские теплосети» в 2020 году не намерено подавать заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Приложения:

1. Описание котельной МУП «Глазовские теплосети» на  3 л., в 1 экз.

2. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной МУП «Глазовские теплосети» на 1 л., в 1 экз.

3. Перечень объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения в 2019 г. на 1 л., в 1 экз.

4. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по капитальному ремонту, новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации МУП «Глазовские теплосети» на   л, в 1 экз.

Врио директора

МУП «Глазовские теплосети»                                                                   Т.В. Касимов

Петруняк

(34141)2-74-20

Приложение 1

Описание котельной МУП «Глазовские теплосети»

Табл. 1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельной МУП «Глазовские теплосети»

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо - уголь |
| 1 | ул.Куйбышева, 77 | КЕ-6,5-14С (резерв) | 1 | 1987 | 4,5 |  | 212,8 | 67,11 |  | 28.08.2019 |
|  |  | КЕ-6,5-14С (резерв) | 1 | 1987 | 4,5 |  | 207,61 | 68,81 |  | 02.07.2015 |
| Основное топливо - природный газ |
| 2 | ул.Куйбышева, 77 | КВГ-7,56-150 | 1 | 2002 | 6,5 |  | 157,21 | 90,88 |  | 27.07.2017 |
|  |  | КВГ-7,56-150 | 1 | 2002 | 6,5 |  | 158,48 | 89,87 |  | 27.07.2017 |
|  |  | КВГ-2,5-115 | 1 | 2008 | 2,1 |  | 157,06 | 91,5 |  | 07.03.2018 |
| ВСЕГО: | 5 |  |  | 24,1 |  |  | 210,2/157,58 |  |

Таблица 2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной МУП «Глазовские теплосети»

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Глазовские теплосети», ул. Куйбышева, 77 | 24,1 | 13,08 | 11,02 | 0,3 | 10,72 |
| ИТОГО | 24,1 | 13,08 | 11,02 | 0,3 | 10,72 |

Таблица 3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации- филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Глазовские теплосети», ул. Куйбышева, 77 | 23849,63 | 860,63 | 22989 | природный газ | 3776121,6 |
|  |  |  |  |  | уголь | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3776121,6 |

Таблица 4. Среднегодовая загрузка оборудования котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная МУП «Глазовские теплосети», ул. Куйбышева, 77 | 24,1 | 23849,63 | 13041 |

Таблица 5. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации- филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове

| N п.п | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего событий | - |  |  | - |

Таблица 6. Установленный топливный режим котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2019 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Глазовские теплосети», ул.Куйбышева, 77 | уголь | 5229 | 0 |
|  |  | газ | 8100 | 3776121,6 |
|  | Итого |  |  | 3776121,6 |

Таблица 7. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 23/10 | 24/11 | 25/12 | 26/13 | 27/14 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,03 | 160,6 | 153,92 | 156,29 | 158,79 |
| Собственные нужды | % | 4,07 | 3,83 | 3,74 | 3,68 | 3,66 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,73 | 168,03 | 159,9 | 162,26 | 164,82 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 22,34 | 22,89 | 22,69 | 22,97 | 23,7 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | 4,29 | 3,74 | 3,6 | 3,53 | 3,51 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 96 | 96 | 96 | 48 | 96 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0,15 | 0,1 | 0,07 | 0,04 | 0,1 |
| Вид резервного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 15,46 | 0 | 0 | 11,21 | 0 |

Приложение 2

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  МУП «Глазовские теплосети»

Таблица 8.  Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  МУП «Глазовские теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  - филиала АО «ОТЭК» в городе Глазове - за 2019 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2019 г. |
| Уголь | 415 | 0 | 0 | 0 | 413 | 6290 |
| Газ | 0 | 3283584 | 3283584 | 3776121,6 |  | 7980 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Таблица 9. Перечень объектов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения в 2019 году

| № | Объект, адрес | Заявитель | Точка подключения | Теплоисточник | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом, ул.Мопра, 25 | Гражданин Главатских Владимир Аркадьевич | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000023:0162 | ТЭЦ | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 17.01.2019 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом, ул. Полевая, 33 | Поздеева Светлана Александровна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000022:0021 | ТЭЦ | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 16.10.2019 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, ул.Крылова, 20 | Гражданка Бузикова Елена Викторовна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000023:176 | ТЭЦ | 0,022 | 0,004 | 0,000 | 05.11.2019 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом, ул.Вятская, 71 | Гражданин Бузмаков Михаил Кузьмич | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000037:8 | ТЭЦ | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 16.11.2019 |
| 5 | Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной, ул.Пастухова, д. 5е | МКУ «УКС» МО «Город Глазов» | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000095:1714 | Котельная МУП «Глазовские теплосети» | 0,085 | 0,000 | 0,096 | 12.12.2019 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом ул.Гоголя, 27 | Гражданка Молодцова Ольга Викторовна | Место соединения тепловых сетей на границе земельного участка с кад. № 18:28:000023:157 | ТЭЦ | 0,017 | 0,001 | 0,000 | 27.12.2019 |

Приложение 4

Таблица 11. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по капитальному ремонту, новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации МУП «Глазовские теплосети»

| № п/п | Наименование | Обоснование | Ед.изм | Кол-во | Стоим. ед. изм, тыс.руб. | Сумма без НДС, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-402 до ТК-710 Ø700 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-11 | км | 1,448 | 73168,93 | 105948,61 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 97377,37 |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-710 до ТК-766 ф-600мм (канальная прокладка) | 13-01-002-11 | км | 1,5677 | 73168,93 | 114706,93 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 105427,14 |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-710 до ТК-733 ф-500мм (канальная прокладка) | 13-01-002-11 | км | 1,455 | 73168,93 | 106460,79 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 97848,11 |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-733 до ТК-174 Ø350 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-08 | км | 0,5344 | 53525,56 | 28604,06 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 26289,99 |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-165 до ТК-733 Ø400 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-09 | км | 0,6743 | 63004,85 | 42484,17 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 39047,20 |
| 6 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-733 до ТК-294 Ø400 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-09 | км | 0,3384 | 63004,85 | 21320,84 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 19595,99 |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-294 ло ТК-306 Ø300 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-07 | км | 0,2708 | 46003,5 | 12457,75 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 11449,92 |
| 8 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-372 до ТК-375 Ø200 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-05 | км | 0,0775 | 32749,58 | 2538,09 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 2332,76 |
| 9 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-306 до ТК-310 Ø300 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-07 | км | 0,0998 | 46003,5 | 4591,15 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 4219,73 |
| 10 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм (канальная прокладка) | 13-01-002-09 | км | 0,0481 | 63004,85 | 3030,53 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 2785,36 |
| 11 | Капитальный ремонт теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская ф-200мм (надземная прокладка) | 13-06-002-05 | км | 0,207 | 17233,23 | 3567,28 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 3278,69 |
| 12 | Строительство перемычки между ТК-1070 и Уз-1010 (L=600м, надземная прокладка) | 13-06-002-05 | км | 0,6 | 17233,23 | 10339,94 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 9503,44 |
| 13 | от Уз-322 до Уз-325 ф-300мм (надземная прокладка) | 13-06-002-07 | км | 0,149 | 24066,64 | 3585,93 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 3295,83 |
| 14 | от Уз-325 до Уз-344 ф-300мм (надземная прокладка) | 13-06-002-07 | км | 1,39 | 24066,64 | 33452,63 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 30746,31 |
| 15 | от Уз-344 до Уз-339 ф-300мм (надземная прокладка) | 13-06-002-07 | км | 0,333 | 24066,64 | 8014,19 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 7365,84 |
| 16 | Строительство перемычки от ТК-58а до ТК-24а Ø100 мм (канальная прокладка) | 13-02-003-02 | км | 0,1 | 20295,93 | 2029,59 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 1865,40 |
| 17 | ТК-51а-проектирование ТК+камера (между ТК-94 и ТК-95) ф-100мм (канальная прокладка) | 13-02-003-02 | км | 0,12 | 20295,93 | 2435,51 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 2238,48 |
| 18 | ТК-543-проектирование ТК+камера ф-100мм (канальная прокладка) | 13-02-003-02 | км | 0,035 | 20295,93 | 710,36 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 652,89 |
| 19 | Строительство перемычки от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм (канальная прокладка) | 13-02-003-02 | км | 0,1 | 20295,93 | 2029,59 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 1865,40 |
| 20 | Строительство перемычки от ТК-683 до ТК-686 до ТК-690 Ø250 мм (канальная прокладка) | 13-02-003-06 | км | 0,144 | 31407,57 | 4522,69 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 4156,80 |
| 21 | Строительство теплотрассы от ТК-268 по ул. Свердлова до р. Сыга Ø159 мм (канальная прокладка) | 13-02-003-04 | км | 0,4 | 23949,44 | 9579,78 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 8804,77 |
| 22 | Строительство теплотрассы от ТК-268 по ул. Свердлова до р. Сыга Ø159 мм (надземная прокладка) | 13-06-002-04 | км | 0,4 | 14048,5 | 5619,40 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 5164,79 |
| 23 | Строительство распред. сети по ул. Полевая, Крылова, Чехова, Гоголя, Некрасова, Пушкина и Береговая Ø57 мм (надземная прокладка) | 13-06-002-01 | км | 0,3 | 11611,4 | 3483,42 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 3201,61 |
| 24.1 | ТК-621 - ТК-625 (подземная прокладка) Ø 400мм | 13-01-002-09 | км | 0,2436 | 63004,85 | 15347,98 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 14106,33 |
| 24.2 | ТК-621 - ТК-625 (подземная прокладка)Ø 300мм | 13-01-002-07 | км | 0,2027 | 46003,5 | 9324,91 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 8570,52 |
| 25 | ТК-625 - ТК-670 (подземная прокладка) Ø300мм | 13-01-002-07 | км | 0,6811 | 46003,5 | 31332,98 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 28798,15 |
| 26 | Уз А - Уз Г (подземная прокладка) Ø400мм | 13-01-002-09 | км | 0,1251 | 63004,85 | 7881,91 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 7244,26 |
| 27 | ТК-640 - ТК-662а (подземная прокладка) Ø200мм | 13-02-003-05 | км | 0,104 | 28199,43 | 2932,74 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 2695,48 |
| 28 | ТК-766 - ТК-777 (подземная прокладка) Ø600мм, 500мм | 13-01-002-11 | км | 0,475 | 73168,93 | 34755,24 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 31943,54 |
| 29 | ТК-690 - ТК-798 (подземная прокладка) Ø250мм | 13-02-003-06 | км | 0,3306 | 31407,57 | 10383,34 |
|  | Кпер | прил.к пр.№ 916/пр., табл. 2 |  |  |  | 0,91 |
|  | Крег | табл.3, п.18 |  |  |  | 1,01 |
|  | С учетом коэффициентов |  |  |  |  | 9543,33 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 591415,43 |

Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации — филиал АО «ОТЭК» в городе Глазове, тыс. руб.

| Стоимость проектов | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 002 |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.001 "Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1" |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.017 "Замена паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1 на модернизированный образец" |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где А - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения