Тепло и безопасно.

Согласно статистике пожаров на территории г. Глазова и Глазовского района за истекший период 2020 года наблюдается увеличение количества пожаров, причиной которых является НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ, а также НЕПРАВИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И НЕИСПРАВНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ И ДЫМОХОДОВ. С наступлением холодов эта тема становится еще более актуальной. Разберемся, что необходимо, чтобы дома было тепло и при этом безопасно.

При их эксплуатации должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки и отступки от горючих конструкций, а на полу — металлический предтопочный лист, размером не менее 0,5 х 0,7 м.;

- печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены;

- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм);

- золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений;

- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям;

- не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

1. Эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки и отступки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также печи не заводского производства;

2. Топить печи с открытыми дверцами;

3. Топить печи топливом, не предназначенным для данной печи.

4. Сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду, а также другие горючие вещества и материалы;

5. Использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей;

6. Устанавливать и эксплуатировать металлические печи (буржуйки), не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

Пожары чаще всего возникают из-за их перекала, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах, к сожалению, гибнут люди.

Русская печка – сердце дома, его душа. Она согреет и накормит, попарит, вылечит и утешит, но только если она утроена правильно, если заботливый хозяин не жалеет времени и сил, чтобы ухаживать за ней.

ОНДиПР г. Глазова, Глазовского,

Юкаменского и Ярского районов

старший лейтенант внутренней службы

Култашев И.И.