Не смотря на то, что за окнами уже «плюсовая» температура и с каждым днём всё сильнее чувствуется скорое наступление лета, еще однозначно рано забывать об отопительных приборах и печах.

К сожалению, на территории города Глазова и Глазовского района с начала года по причине - неправильное устройство и эксплуатация печного печного отопления уже зарегистрировано 6 пожаров. На одном из таких происшествий погиб человек.

Очередной раз напомним правила пожарной безопасности при использовании печного отопления.

После окончания отопительного сезона необходимо организовать проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

В течение отопительного сезона необходимо обеспечивать очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

е) перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

Телефон экстренного реагирования противопожарной службы —101, 112 (звонок бесплатный, номер 112 можно набрать вне зоны покрытия сети мобильного оператора).

ОНДиПР г. Глазова, Глазовского,

Юкаменского и Ярского районов